BIZTONSÁGI ADATLAP

EZ-Spray Silicone 20 Part A & B

1.A készítmény neve és a vállalkozás azonosítása

Terméknév EZ-Spray Silicone 20 Part A & B

Termék felhasználása: poliuretán hab

Gyártó / Szállító

KauPo

Kautschuk@polyurethane

Max-Planck-Str. 9/3

D 78549 Spaichingen

Forgalmazó :

Novia Kft.

1149 Budapest

Nagy Lajos király útja 108.

Tel: +36-1-222-11-12

Fax:+36-1-222-11-05

Telefonszám vészhelyzet esetére

ETTSZ:

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel: 06-81-201199 (zöldszám)

+36-1-476-6400; +36-1-476-6464

2. A veszély azonosítása

A készítmény nincs veszélyes anyagként besorolva.

Besorolás

Megjegyzés az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében -

3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ

Anyag/készítmény Készítmény

Vegyi jellemzés Szilikon, alaktalan nyersanyagok, szilíciumdioxid és Platinsiloxan-

Komplex keveréke.

| Hatóanyag neve | CAS szám | Súlyszázalék | Besorolás* |
| --- | --- | --- | --- |
| * Lásd a 16. fejezetet a fenti R-kifejezések teljes szövegével kapcsolatban |  |  |  |

* A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Belélegzés

Vigye az érintett személyt friss levegőre. Ha tartani lehet füst jelenlététől, a mentő köteles megfelelő maszkot és zártrendszerű légzőkészüléket viselni. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Veszélyes lehet a száj-a szájhoz élesztést végző személyt segítő számára. Kapjon orvosi ellátást. Amennyiben öntudatlan, helyezzék stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsa nyitva a légutat. A szoros ruházatot, például gallért, nyakkendőt, övet vagy derékszíjat meg kell lazítani.

Lenyelés

Öblítsék ki vízzel a szájat. Vegye ki a műfogsort, amennyiben van. Vigye az érintett személyt friss levegőre. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ha valaki lenyeli az anyagot és eszméleténél van, adjon neki inni kis mennyiségű vizet, de hagyja abba, ha a mérgezettnek hányingere lenne, mert a hányás veszélyes lehet. Orvosi utasítás nélkül ne végezzen hánytatást. Amennyiben hányás fordul elő, a fejet alacsonyan kell tartani, hogy a hányás ne kerüljön a tüdőbe. A tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Amennyiben öntudatlan, helyezzék stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljanak orvoshoz. Tartsa nyitva a légutat. A szoros ruházatot, például gallért, nyakkendőt, övet vagy derékszíjat meg kell lazítani.

Bőrrel érintkezés

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le bő vízzel és szappannal. Fedje be az irritált bőrt bőrpuhító szerrel. A szennyezett ruhát és cipőt le kell vetni. Ismételt használat előtt mossa ki a ruházatot. Újbóli használat előtt alaposan tisztítsa meg a cipőket. Kapjon orvosi ellátást.

Szembe jutás

Ellenőrizze és vegye ki a kontaktlencséket. Érintkezés esetén azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel, legalább 15 percig. Kapjon orvosi ellátást.

Megjegyzés: Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Tűzoltásra használható anyagok

KIS TŰZ: Használjon poroltót vagy szén-dioxidot.

NAGY TŰZ: Használjon vízpermetet vagy vízködöt. Soha se irányítson vízsugarat a tartályba, hogy megakadályozza a termék kifröcskölését, ami a tűz terjedését okozhatja. A tárolóedényt vízsugárral kell hűteni a nyomásnövekedés, az öngyulladás és a robbanás megakadályozása céljából.

Megfelelő Használjon poroltó anyagot, szén-dioxidot, vízpermetet (köd) vagy habot.

Nem megfelelő

Speciális expozíciós veszély Az égéskor keletkező égési gázok: szénmonoxid.

Ha tűz van megfelelően izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset környékéről az összes személyt. Személyi kockázat esetén vagy megfelelő kiképzés hiányában semmilyen mentő intézkedés nem végezhető. Ha nem veszélyes vigye le a tárolóedényeket a tűz területéről. Használjon vízpermetet a tűznek kitett edényzet hűtésére.

Tűzoltók védelme A tűzoltók kötelesek zártrendszerű túlnyomásos légzőkészüléket (SCBA) használni, amelynek el kell fednie a tejes arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni és teljes mentőkötél szerelvényt viselni.

6. Intézkedések baleset esetén

Egyéni óvintézkedések

Azonnal forduljon a mentesítő személyzethez. Küszöböljön ki minden gyújtóforrást. Az illetéktelen személyeket távol kell tartani. Használjon megfelelő védőfelszerelést:  gázálarcot, védőruhát.. Ne érintse a kiloccsant anyagot és ne menjen keresztül rajta.

Környezetvédelmi óvórendszabályok

Kerüljék a kiömlött vagy kiszivárgott anyagok továbbterjedését és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassák az illetékes hatóságot amennyiben a termék környezetszennyezést okozott.

Megtisztítási (eltisztítási) módszerek

Ha nem áll rendelkezésre mentő személyzet, ne nyúljon a kiloccsant anyaghoz. Kisebb mennyiségű kiloccsant anyagnál szórja le abszorbenssel (egyéb alkalmas anyag hiányában a föld is használható) és szikra- vagy robbanásbiztos eszközzel helyezze át az anyagot zárható, megfelelő hulladéktartályba. Nagyobb mennyiségű anyag kifröccsenésénél vegyük körül gáttal az anyagot, illetve tartsuk vissza másként, akadályozzuk meg a vízelvezetõ csatornába való kerülését. Helyezze a kiömlött anyagot megfelelő hulladéktárolóba. A szennyezett abszorbens (felszívó) anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet, mint a kiömlött termék. Hulladék elhelyezéssel kapcsolatban az adatlap 13. fejezet az irányadó.

Megjegyzés: Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatban lásd a 8. fejezetet, a hulladék ártalmatlanításával

kapcsolatban lásd a 13. fejezetet.

7.Kezelés és tárolás

Kezelés Vegyen fel megfelelő személyi védőfelszerelést (lásd 8. fejezet). Az anyag kezelésének, tárolásának és feldolgozásának helyén meg kell tiltani az érkezést, az ivást és a dohányzást. Evés, ivás és dohányzás elő tt a munkások kötelesek kezet és arcot mosni. Ne lélegezze be a párát vagy a ködöt. Ne nyelje le. Kerülje a szembe, bőrre vagy ruházatra jutást. Csak megfelelő szellőztetés mellett használja. Amennyiben a szellõzés nem megfelelõ, akkor megfelelõ gázálarcot kell viselni. Megfelel ő szellőztetés nélkül ne menjen a raktártérbe vagy zárt helyekre. Amikor nem használják, tárolják az eredeti tartályban, vagy összeférhető anyagból készült jóváhagyott másféle edényben, és tartsák szorosan lezárva. Hőforrástól, szikrától, nyílt lángtól vagy más gyújtóforrástól védve kell tárolni és használni. Használjon robbanásbiztos elektromos (szellőző, világító és anyagmozgató) készüléket. Szikrabiztos eszközöket kell használni. Tegye meg az óvintézkedést az elektrosztatikus kisülések ellen. A tűz vagy robbanás elkerülésére, az anyag továbbítása előtt vezesse le a sztatikus elektromosságot a tartályok és a berendezés földelésével és összekötésével. Az üres tartályok termék maradványt tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a tartályt.

Tárolás Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően! Tárolja elkülönített és engedélyezett területen. Az eredeti edényzetben kell tárolni direkt napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lsd. 10. fejezet), ételtől és italtól.

Küszöböljön ki minden gyújtóforrást. Különítsék el az oxidáló anyagoktól. A tartályt felhasználás előtt légmentesen lezárva kell tartani. A már kinyitott tartályokat gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Nem szabad címkézés nélküli tartályban/edényben tárolni. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.

Csomagolóanyagok

Javasolt Használja az eredeti tárolóedényt.

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Expozíciós határértékek - expozíciós korlátozás

| CAS szám | Határérték * | Jellemző tulajd. |
| --- | --- | --- |
|  | ÁK | CK |  |
| n.a. |  |  |  |

*25/2000 EüM-SzCsM (Magyarország) rendelet szerint

Zusätzliche Hinweise:

Bei der Verarbeitung des Produktes werden keine Bestandteile frei, die einer AGWÜberwachung

unterliegen. Es enthält jedoch amorphes Siliziumdioxid. Beim Bearbeiten des

fertigen Kunststoffteiles ist darauf zu achten, dass die entstehenden Stäube gefasst und

abgeleitet werden. Die TRGS 900 nennt den folgenden Grenzwert:

Amorphes SiO2: 4 mg/m

Expozíció-védelem

Műszaki intézkedések Csak megfelelő szellőztetés mellett használja. Használjon technológiai védőbúrát, helyi elszívást, vagy egyéb műszaki szabályzást annak érdekében, hogy a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettsége bármely megadott vagy törvény által szabályozott szint alatt maradjon. Műszaki szabályozó szerkezetek is szükségesek ahhoz, hogy a gázok, gőzök vagy porok koncentrációját a robbanási küszöb alatt tartsák. Használjon robbanásbiztos szellőző berendezést.

Higiénés intézkedések Alaposan mossák meg kezüket, alkarjukat és arcukat vegyszerek kezelése után, illetve evés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével. Amennyiben a ruházat elszennyeződött, eltávolítására megfelel ő technikát kell alkalmazni. Az elszennyeződött ruházatot az újbóli használat előtt ki kell mosni. Bizonyosodjanak meg, hogy a szemmosó-állomások és a biztonsági zuhanyok közel találhatók a munkahelyhez.

Személyi védelem

1.	Légzésvédelem: MSZ-EN 143 OV, ill. MSZ-EN 141 A vagy ennél magasabb fokozatú védelmet nyújtó eszköz használata ajánlott.   (Javasolt: A-P1 kombinált szűrő)

2.	Bőr- és testfelület védelme: EN 369 szabványnak megfelelő védőeszköz védőruha használata ajánlott

3.	Kézvédelem: MSZ-EN 374 szerinti védőkesztyű használata ajánlott Vegyszerártalmak ellen min. 30 perces védelemmel. Adatok a kesztyű anyagára vonatkozóan [típus, vastagság, áthatolási idő/viselési időtartam, használati vastagság): nitrilgumi, rétegvastagság 0,4 mm, áttörési idő >480 perc / egyszer használatos kesztyű: nitrilgumi, rétegvastagság 0,11 mm, áttörési idő: 10 perc.

4.   Szemvédelem: MSZ-EN 166 szerinti védőszemüveg javasolt

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Fizikai állapot Viszkózus.

Szín színtelen

Szag édes

Olvadáspont Nem áll rendelkezésre

Forráspont Nem áll rendelkezésre

Gyulladáspont >150 °C US-Norm PMCC

Gyullékonyság Nem gyúlékony

Robbanékonyság Nem robbanékony

Gőznyomás -

Gőzsűrűség (Levegő=1) > 1

Sűrűség 4C-on 1,07 g/cm³

Oldhatóság 20C fokos vízben: nem oldódik

pH - érték -

Dinamikus viszkozitás 280 poise (Part A) 160 poise (Part B)

Oldószertartalom -

10. Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő körülmények -

Kerülendő anyagok erős savak

Veszélyes bomlási termékek n.a.

11. Toxikológiai információk

Lehetséges akut egészségi hatások

Belélegzés

Lenyelés

Bőrrel érintkezés irritatív

Szembe jutás irritatív

Lehetséges krónikus egészségi hatások

Krónikus hatások: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek

Karcinogenitás Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Mutagenitás Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Teratogén hatás Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Fejlődési hatások Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek

12. Ökológiai információk

Környezeti hatások: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Ökotoxicitási adatok-

Akut toxicitás

Egyéb ökológiai információk

Lebomló képesség

Biológiai felhalmozódási képesség

| Hatóanyag neve | LogPow | BKF | Potenciál |
| --- | --- | --- | --- |
| n.a. |  |  |  |

Egyéb nem kívánt hatások

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Hulladék elhelyezési módszerek: Amikor csak lehetséges, a hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni. Kerüljék a kiömlött vagy kiszivárgott anyagok továbbterjedését és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek az ártalmatlanításánál tiszteletben kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási törvényes előírásokat, valamint a vonatkozó helyi hatósági követelményeket.

Európai Hulladékkatalógus (EHK) 160 508

Veszélyes Hulladék Nem

További információk

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.] foglaltak szerint.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Szárazföldi - Út/vasút (ADR/RID besorolás)

UN - szám

Helyes szállítási név

ADR/RID-osztály

Csomagolási csoport

ADR/RID-címke

A GGVS szerint nincs veszélyes anyagnak besorolva

Tenger (IMO/IMDG besorolás)

UN - szám

Helyes szállítási név

IMDG osztály

Csomagolási csoport

IMDG-címke

A GGVS szerint nincs veszélyes anyagként besorolva.

15. Szabályozási információk

EU előírások

Veszélyjelző szimbólum vagy szimbólumok

Kockázati R- mondatok

Biztonsági S- mondatok

Nemzeti előírások

1.  REACH nemzetközi szabályozás:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2007. május 29.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2.  Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. tv; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet [módosítja: 33/2004. (IV. 26.) EszCsM; 60/2005. (XII. 20.) EüM r.; 3/2006. (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 26/2007. (VI. 7.) EüM rendelet]

3.  Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.]

16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.]

4.  Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm rendelet, [módosítja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet]

5.  Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

16. Egyéb

A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában előforduló R-mondatok teljes szövege: -

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: -

Javasolt felhasználási korlátozások (a szállító nem kötelező jellegű javaslata): -

Felhasznált irodalom/források: -

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet  (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.

felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege:

(*) Módosításra került részek: -

Tájékoztatási kapcsolat

Lépjen kapcsolatba a helyi szállítóval vagy forgalmazóval.

Novia Kft.

1149 Budapest, Nagy Lajos kir. útja 108

Tel./Fax. +36 1 222 1112; +36 1 222 1105

www.novia.hu novia@novia.hu