1. A ANYAG ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Identification of the substance

| Termék névProduct Name | :ACETON |  |
| --- | --- | --- |
| Termék kódProduct code | : |  |

| Termék tipus | : | Vegyipari oldószer. |
| --- | --- | --- |
| EINECS (EU)EINECS | [:] | 200-662-2 |
| CAS-számCas No | [:] | 67-64-1 |

| Ipari felhasználások Foglalkozásszerű felhasználás Fogyasztói felhasználás Anyag illetve készítmény használata.Use of substance/preparation | : : : : : : : : : * : : : : [:] | - Az anyag gyártása, ideértve a feldolgozást és a forgalmazást is* -Laboratóriumi felhasználás -Felhasználás bevonatokban (festékek, tusok, ragasztók, stb.) -Felhasználás kötőanyagként és formaleválasztóként -Gumigyártás és -feldolgozás -Laboratóriumi felhasználás -Felhasználás bevonatokban -Felhasználás kötőanyagként és formaleválasztóként -Polimer gyártása -Polimerek feldolgozása -Felhasználás bevonatokban -Felhasználás tisztítószerekben -Felhasználás fagyálló és jégtelenítő termékekben Példák eljárásokra: -Felhasználás intermedierként -Felhasználás monomerként stb. -Felhasználás oldószerként -Felhasználás műgyantagyártásban Klassenschlüssel Használja oldószerként, kizárólag ipari méretű gyártási eljárásokban. |
| --- | --- | --- |
| Gyártó/Szállító | : | POLYGLASS KFT. 2111 Szada Ipartelep 089/2 |

| ForgalmazóSupplier | [:] | NOVIA Kft. 2314 Halásztelek, II Rákócz F u. 100. |
| --- | --- | --- |

| TelefonszámokContact Numbers | [:] | 06-24-532-875 Faxfax: 06-24-451-451 |
| --- | --- | --- |
| Veszély esetén Emergency Telephone Number | [:] | ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-81-201199 (zöldszám), 06-1-476-6400, 06-1-476-6464 |

2. A VESZÉLY  AZONOSÍTÁSA

Az anyag vagy keverék osztályozása:

az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint + kiegészítő besorolás  szerint

Fiziko-kémiai tulajdonságokból eredő:

Tűzveszélyes folyadék: Flam. Liq. 2 (H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz).

Emberre nézve:

Súlyos szemsérülés/szemirritáló hatás: Eye Irrit. 2 (H319 Súlyos szemirritációt okoz).

Célszervi toxicitás – STOT egyszeri expozíció: STOT SE 3 (H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat). Kábító hatású, az expozíció útja – belégzés

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Környezeti: Nincs besorolva

Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogrammok:

GHS02                                       GHS07

Figyelmeztetés:

Veszély

A veszélyre utaló H mondatok:

H225 Fokozottan tűzveszélyesn folyadék és gőz

H319 Súlyos szemirritációt okoz

H336 Álmosságot vagy szétülést okozhat

EUH066 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy berepedezését okozhatja.

Az óvatossági intézkedésre utaló P mondatok:

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel, Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P405 Elzárva tartandó

P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Egyéb veszélyek: Az anyag nem felel meg a PBT vagy vPvB feltételeinek XIII. melléklet értelmében.

3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

| Az anyag formai megnevezéseSubstance formal name | : | Propanon |
| --- | --- | --- |

| Az anyag vegyi csoportjaSubstance chamical family | : | Keton. |
| --- | --- | --- |

| Általános megnevezéseCommon name | : | Aceton |
| --- | --- | --- |

| SzinonímákSynonyms | : | DMK |
| --- | --- | --- |
| Synonyms |  | Propanon |
| Synonyms |  | (vagy Dimetil keton) |

| EINECS (EU)EINECS | [:] | 200-662-2 |
| --- | --- | --- |
| CAS-számCas No | [:] | 67-64-1 |

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

| Szimptomák és hatásokSymptoms and effects | : | fejfájás - szédülés - hányinger - kábultság - bőrszárazság - A bőr, a szemek és a légutak irritációja |
| --- | --- | --- |
| Elsősegély - belégzésnélFirst Aid - Inhalation | : | Vigye a sérültet friss levegőre. |
| Elsősegély - bőr érintkezésnélFirst Aid - Skin | : | Mossa le a bőrt vízzel, ha van, használjon szappant. |
| Elsősegély - szembekerülésnélFirst Aid - Eye Contact | : | Öblítse a szemet vízzel. Ha maradandó irritáció lép fel, gondoskodjon orvos segítségéről. |
| Elsősegély - lenyelés eseténFirst Aid - Ingestion | : | Ne hánytassa a sérültet. Adjon vizet inni, ha a sérült eszméletén van. Ha gyors javulás nem következik be, gondoskodjon orvos segítségéről. |
| Tanács az orvos részéreAdvice to physicians | : | A bőrgyulladás a hosszantartó vagy ismételt expozíció következménye lehet. A központi idegrendszer depresszióját okozza. |

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

| Speciális veszélyekSpecific hazards | : | A veszélyes égéstermékek magukba foglalhatnak szénmonoxidot. Gőze nehezebb a levegőnél, ezért a talajszinten terjed és távoli begyulladása is lehetséges. |
| --- | --- | --- |
| Tűzoltó közegExtinguishing media | : | Alkoholálló hab, vízpermet vagy vízköd. Száraz vegyi port, széndioxidot, homokot vagy földet csak kis tűz esetén lehet használni. |

| Nem megfelelő tűzoltó közegUnsuitable extinguishing media | : | Víz a fecskendőből. |
| --- | --- | --- |

| VédőfelszerelésekProtective equipment | : | Teljes védő öltözet és friss levegős légzőkészülék. |
| --- | --- | --- |

| Egyéb információkOther Information | : | Hűtse a közelben tárolt tartályokat vízpermettel. |
| --- | --- | --- |

6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

| Védőeszközök ill. -intézkedésekProtective Measures | : | Kerülje az érintkezést a bőrrel, szemekkel. Szellőztesse alaposan a szennyezett területet. Ne lélegezze be páráját, aerosolját Oltsa el a nyílt lángokat. Távolítsa el a tűzforrásokat. Tilos a dohányzás. Kerülje a szikrákat. Távolítsa el a területről az összes nem szükséges személyt. Zárja el a szivárgásokat, ha ez személyi veszélyeztetés nélkül lehetséges. |
| --- | --- | --- |
| Protective Measures |  | Viseljen neoprén vagy nitril gumi kesztyűt, PVC egybeszabott, csuklyás munkaruhát, térdig érő, gumi munkavédelmi csizmát. A légzésvédelem irányelveire lásd a 8. Fejezetet! |
| Környezetvédelmi intézkedésekEnvironmental precautions | : | Akadályozza meg a talaj és a felszíni vizek elszennyeződését. Homokból, földből vagy egyéb megfelelő anyagból készült gát segítségével akadályozza meg, hogy a csatornákba, árkokba és folyókba kerüljön. |
| Eltakarítási módClean-up methods | : | Eltakarítási mód - nagy kiömlésnél Szállítsa el egy felcímkézett, zárható tartályba, termékvisszanyerés vagy biztonságos ártalmatlanítás céljából. Kezelje a maradványokat úgy, mint a kis kiömlést. |
| Clean-up methods |  | Eltakarítási mód - kis kiömlésnél Itassa fel vagy gyűjtse össze a folyadékot homokkal, földdel vagy egyéb kiömlésnél használatos anyaggal. Lapátolja fel és helyezze felcímkézett, zárható tartályba, későbbi biztonságos ártalmatlanítás céljából. A szivárgó tartályokat helyezze felcímkézett hordóba vagy borítóhordóba. Öblítse a szennyezett területet bő vízzel. Tárolja a mosóvizet szennyezett hulladékként. |
| [Egyéb információk]Other information | [:] | Fennáll a robbanásveszély. Tájékoztassa a vészhelyzettel foglalkozó szolgálatot, ha a folyadék belekerült a felszíni vízelvezetőkbe. Gőzei a levegővel elegyedve robbanó keveréket hozhatnak létre. Az ártalmatlanítás szempontjából vegye figyelembe a 13. Fejezetben közölteket. |

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

| KezelésHandling | : | Kerülje a tartós érintkezést a bőrrel. Oltson el minden nyílt lángot. Távolítsa el a tűzforrásokat. Kerülje a szikrákat. Tilos a dohányzás. Csatornába engedni nem szabad. (S 29) |
| --- | --- | --- |
| Handling |  | Kezelési hőmérséklet Környező. |

| TárolásStorage | : | Tartsa távol a közvetlen napsugárzástól és egyéb hő- és gyújtóforrástól. A tárolótérben tilos a dohányzás. Az edényzet hermetikusan lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó. (S 7/9) |
| --- | --- | --- |

| Storage |  | Tárolási hőmérséklet Környező. |
| --- | --- | --- |
| TerméktovábbításProduct Transfer | : | Földeljen minden berendezést. |
| Ajánlott anyagokRecommended materials | : | A tartályokhoz vagy a tartálybélésekhez használjanak rozsdamentes acélt, lágyacél. Tartályfestékként használjanak cink szilikátot. |
| Nem megfelelő anyagokUnsuitable materials | : | a műanyagokat; alumínium; a természetes, neoprén vagy nitril gumikat |

8. AZ  EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Aceton

| Expozíciós határérték* *25/2000 EüM-SzCsM (Magyarország) rendelet szerint | : | ÁK = 1210 mg/m3 CK = 2420 mg/m3 BEM: Aceton, 80mg, vizeletvétel műszak után i ingerlő anyag |
| --- | --- | --- |

| Technikai ellenőrzési intézkedésekEngineering control measures | : | Csak jól szellőztetett helyen használható. (S 51) Gondoskodjon a tárolótér megfelelő szellőzéséről. |
| --- | --- | --- |
| LégzésvédelemRespiratory protection | : | Amennyiben a műszaki megoldások nem elégségesek a dolgozók egészségének megőrzéséhez szükséges légkoncentráció betartásár, úgy a feltételeknek megfelelő, és a vonatkozó rendeletek betartását lehetővé tevő légzésvédelmi eszközt kell kiválasztani. Ellenőrizze a légzésvédelmi eszközt szállító céggel! Amennyiben légszűrő készülék használata elégséges, válassza a maszk és a szűrő megfelelő kombinációját! Válasszon szerves gázok és gőzök szűrésére alkalmas szűrőt (forráspont <65C fok) Amennyiben a légszűrős védőeszközök nem megfelelőek (pl. túl magas a levegőben a veszélyes anyag koncentrációja, fennál oxigén hiányának veszélye, nincs elégséges tér), úgy nyomás alatt működő légzőkészüléket kell használni. |
| Kéz-védelemHand protection | : | Ha az anyag munka közben a kézre kerülhet, olyan kesztyűt kell viselni, amely megfelel az idevágó szabványoknak, mint pl. az európai EN 374-es szabványnak vagy az amerikai US:F739-es szabványnak és amely a következőanyagokból készült, mert az ilyen kesztyűk megfelelő vegyi védelmet biztosíthatnak. Hosszabb időre szóló védelem - butil gumi kesztyűt Hogy egy kesztyű megfelel-e és meddig tart, az attól függ, hogy hogyan használják, tehát milyen gyakran és meddig van érintkezésben a veszélyesanyaggal, milyen jó a vegyi ellenállása, mekkora a vastagsága, valamint milyen a használó személy kézügyessége. A kesztyűt gyártó vállalatot mindig meg kell kérdezni ezekről. Piszkos keztyűt ki kell cserélni. |
| Szem-védelemEye protection | : | zárt védőszemüveget (EN166) |
| Test-védelemBody Protection | : | standard munkaruházat vegyszerálló munkavédelmi cipőt vagy csizmát |
| Ellenőrzési (monitorozási) módszerekMonitoring Methods | : | Lehet, hogy ellenőrízni kell az anyagoknak a levegőben való koncentrációját a dolgozók légzési terében vagy az egész munkahelyen azért, hogy bebizonyosodjon, hogy a megengedett szint (a foglalkozasi ártalom határ vagy OEL) nincs túllépve és a veszélyeztetés hatásosan korlátozva van. Egyes anyagok esetében biológiai ellenőrzés (monitorozás) is szükséges ill. megfelelő lehet. Az alábbi példák azokra a helyekre vonatkoznak, ahol ajánlott ellenőrzési eljárások leírása található. Lehet, hogy Magyarországon léteznek további, nemzeti szinten érvényes eljárások is. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of analytical Methods http://www.cdc.gov/niosh/nmam/nmammenu.html Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods http://www.osha-slc.gov/dts/sltc/methods/toc.html Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances http://www.hsl.gov.uk/search.htm Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BIA), Germany http://www.hvbg.de/d/bia/pub/grl/grle.htm L'Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France http://www.inrs.fr/indexnosdoss.html |

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

| Fizikai állapotPhysical state | : | Folyékony |
| --- | --- | --- |
| SzínColour | : | Áttetsző |
| SzagOdour | : | Enyhén maró, gyümölcsös |
| Szagküszöb pH Olvadáspont/dermedéspont ForráspontBoiling point | : : : : | 47,5 mg/m3 n.a. -94,7°C 56,05 °C; 56,05 °C - 56,5 °C, 56,2 °C |
| LobbanáspontFlash Point | : | -17 °C |
| Öngyulladási hőmérsékletA utoignition temperature | : | 540 °C (ASTM D-2155) |
| Robbanási/gyulladási tartomány levegőnExplosion / flammability limits in air | : | ca. 2,1 - 13 %(V) |
| Robbanási határértékek GőznyomásVapour pressure | : : | -alsó: 2,5 tf% -felső: 14,3 tf% 240 hPa ( 20 °C) |
| Párolgási arányRelative evaporation rate | : | 5,6 (n-Bu-Ac-re vonatkoztatva) |
| SűrűségDensity | : | 790 - 792 kg/m3 @ 20 °C (ASTM D-4052) |
| VízoldhatóságSolubility in water | : | @ 20 °C Tökéletesen elegyíthető. |
| n-oktanol/víz eloszlási együttható (log Po/v)n-octanol/water Partition coefficient | : | 0,2 |
| Relatív sűrűség Megoszlási hányados n-oktanol/víz GyulladáspontDynamic viscosity | : : : | 0,79 g/cm3 (20°C) -0,24 465 °C () |
| Viszkozitás Felületi feszültségSurface tension | : : | 0.32 mPa.s (20°C) 22,8 mN/m @ 20 °C |
| Elektromos vezetőképességElectrical conductivity | : | 20 µS/m @ 20 °C (ASTM D-4308) |
| Illó szerves szén tartalomSaturated Vapour concentration (in air) etc, | : | 62 % |
| Felületi feszültség Molekula tömegMolecular Mass | : : | n.a. 58,08 g/mol |

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

| StabilitásStability | : | Normál felhasználási körülmények között stabil. Erős oxidáló szerekkel reakcióba lép. |
| --- | --- | --- |
| Elkerülendő körülményekConditions to avoid | : | Hő, láng és szikra. |
| Elkerülendő anyagokMaterials to avoid | : | Erős oxidáló szerek. |
| Veszélyes bomlástermékekHazardous decomposition products | : | CO, CO2 |

# 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

| Az értékelés alapjaBasis for assessment | : | Az adott információk a termék adatain alapulnak. |
| --- | --- | --- |
| Akut mérgezés – szájon átAcute Oral toxicity | : | Kismérvű toxicitás, LD50 > 2000 mg/kg. |
| Akut mérgezés – bőrön átAcute dermal toxicity | : | Kismérvű toxicitás, LD50 > 2000 mg/kg. |
| Akut mérgezés - belégzésselAcute inhalation toxicity | : | Kismérvű toxicitás, LC50 > 5 mg/l. |
| Szem irritációEye irritation | : | Irritativ. |
| Bőr irritációSkin irritation | : | Nem irritál. |
| Bőr túlérzékenyítés | : | Várhatóan nem túlérzékenyíti a bőrt. |
| Ismételt adagolási toxicitásRepeated dose toxicity | : | Ismételten sem okoz szignifikáns mérgező hatást |

| MutagenitásMutagenicity | : | Nem mutagén. |
| --- | --- | --- |

| Hatások az emberreHuman effects | : | Légút és szem irritáló., Hosszantartó/ismételt érintkezés a bőr zsírtartalmának csökkenését okozhatja és bőrgyulladáshoz vezethet., Nagy expozició álmosságot és szédülést okozhat., Szemmel történő érintkezése fájdalmat okoz. |
| --- | --- | --- |

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

| Az értékelés alapjaBasis for assessment | : | Az adott információk a termék adatain alapulnak. |
| --- | --- | --- |
| MobilitásMobility | : | Vízben oldódik. Párolgással és feloldódással egy napon belül elvész. |
| Mobility |  | Nagy mennyiségben behatolhat a talajba és szennyezheti a talajvizet. |
| Megmaradás/lebomlásPersistence/degradability | : | Biológiailag könnyen lebomló. |
| Persistence/degradability |  | Az integrált környezeti felezési idő várhatóan 1 - < 10 nap. Domináns veszteségi folyamat - biológiai bomlás |
| Diese Eigenschaft gehört zu Persistence und besitz keinen Phrasen Kopf |  | Jelentős oxigén csökkentő veszélyt jelent a vízi szervezetekre. |
| Bio-akkumulálódásBioaccumulation | : | Nem bioakkumulálódik lényeges mértékben. |
| Ökotoxicitás: |  |  |
| Akut mérgezés - halraAcute toxicity - fish | : | Gyakorlatilag nem mérgező, LC/EC/IC 50 > 1000 mg/l . |
| Akut mérgezés - algáraAcute toxicity - algae | : | Gyakorlatilag nem mérgező, LC/EC/IC 50 > 1000 mg/l . |

| Akut mérgezés - baktériumokraAcute toxicity - bacteria | : | Gyakorlatilag nem mérgező, LC/EC/IC 50 > 1000 mg/l . |
| --- | --- | --- |
| Akut mérgezés - gerinctelenekreAcute toxicity to aquatic invertebrates | : | Gyakorlatilag nem mérgező, LC/EC/IC 50 > 1000 mg/l . |
| Egyéb információkOther Information | : | Szennyvíz kezelés Gyakorlatilag nem mérgező, LC/EC/IC 50 > 1000 mg/l . |

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

| Tartály ártalmatlanítás | : | Ürítse ki a tartályt gondosan. Kiürítés után hagyja szikrától és tűztől távol, biztos helyen kiszellőzni. A maradványok robbanási veszélyt okozhatnak. Ne lyukassza ki, vágja fel vagy hegessze a tisztítatlan hordókat. Küldje a hordókat felújítóhoz vagy fémvisszanyerőhöz. |
| --- | --- | --- |
| SZABÁLYOZÁS | : | A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.] foglaltak szerint. |
| Óvintézkedések | : | Vegye figyelembe a 7. Fejezetben közölteket, mielőtt a termékkel vagy a tartályokkal foglalkozni kezd. |
| Hulladék ártalmatlanítás | : | Nyerje vissza vagy cirkuláltassa vissza, ha lehetséges. Máskülönben: Elégetés. |
| Termék ártalmatlanítás | : | Nyerje vissza vagy cirkuláltassa vissza, ha lehetséges. Máskülönben: Elégetés. |
| Helyi törvényhozás Hulladékkezelési módszerek Európai Hulladék Jegyzék (EWC) szám | : : : | Az adott ajánlásokat a biztonságos ártalmatlanítás szempontjából megfelelőnek tartjuk. Azonban a helyi szabályozások lehetnek szigorúbbak és ebben az esetben azoknak kell eleget tenni. Ártalmatlanítani a 2008/98/EK EPT irányelv és a helyi előírások [98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet] vételével szabad. A hulladékok ártalmatlanítása professzionális, jóváhagyott hulladékégetőben vagy hulladékkezelő/ártalmatlanító üzemben végzendő el. Az általunk javasolt EWC számok csak ajánlások, amit a hulladék keletkezési körülményei módosíthatnak, ezért új besorolásra lehet szükség: Anyag: Csatornába önteni tilos! Meg kell gátolni a felszíni és talajvizek szennyezését. Tilos kommunális szeméttelepeken tárolni. Felhasználási lehetőségét meg kell fontolni. A hulladék újrafeldolgozása vagy ártalmatlanítása az érvényes előírások betartásával végzendő el. Az ajánlott ártalmatlanítási eljárás: ÉGETÉS. 07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 07 01 szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából, és felhasználásából származó hulladékok. 07 01 04 egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok Tisztítatlan csomagolások: A csomagolóanyag-hulladék újrafeldolgozása vagy ártalmatlanítása az érvényes előírások betartásával végezendő el. A többször használatos csomagolásokat tisztítás után újra fel kell használni. 15 HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 15 01 somagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) 15 01 10 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok |

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

ADR

| ADR |  |  |
| --- | --- | --- |
| OsztályClass | : | 3 |

else we print the packaging group and the classification code

| Csomagolási csoportPackaging group | : | II |
| --- | --- | --- |

#end of Not-Null-Group

| Kemler számKemler Number | : | 33 |
| --- | --- | --- |
| UN számUN Number | : | 1090 |
| Veszélyességi ábraHazard Symbol | : | 3 |
| Helyes szállítási megnevezésProper shipping name | : | ACETONE |

RID

| RID |  |  |
| --- | --- | --- |
| OsztályClass | : | 3 |

else we print the packaging group and the classification code

| Csomagolási csoportPackaging group | : | II |
| --- | --- | --- |

#end of Not-Null-Group

| Kemler számKemler Number | : | 33 |
| --- | --- | --- |
| UN számUN Number | : | 1090 |
| Veszélyességi ábraHazard Symbol | : | 3 |
| Helyes szállítási megnevezésProper shipping name | : | ACETONE |

IMDG

| IMDG |  |  |
| --- | --- | --- |
| OsztályClass | : | 3 |

else we print the packaging group and the classification code

| Csomagolási csoportPackaging group | : | II |
| --- | --- | --- |

#end of Not-Null-Group

| UN számUN Number | : | 1090 |
| --- | --- | --- |
| Veszélyességi ábraHazard Symbol | : | 3 |
| Helyes szállítási megnevezésProper shipping name | : | ACETONE |

IATA

| IATA |  |  |
| --- | --- | --- |
| OsztályClass | : | 3 |

else we print the packaging group and the classification code

| Csomagolási csoportPackaging group | : | II |
| --- | --- | --- |

#end of Not-Null-Group

| UN számUN Number | : | 1090 |
| --- | --- | --- |
| Veszélyességi ábraHazard Symbol | : | 3 |
| Helyes szállítási megnevezésProper shipping name | : | ACETONE |

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

| EU címke neveEC label Name (Labeling of special preperations) | : | ACETON |
| --- | --- | --- |

| AICS (Ausztrália)Notification Status | : | Listába van véve. |
| --- | --- | --- |

| DSL (Kanada)Notification Status | : | Listába van véve. |
| --- | --- | --- |

| EINECS (EU)Notification Status | : | 200-662-2 |
| --- | --- | --- |

| IECSC (Kína)Notification Status | : | Listába van véve. |
| --- | --- | --- |

| MITI (Japán)Notification Status | : | 2-542 |
| --- | --- | --- |

| PICCS (Fülöp-szigetek)Notification Status | : | Listába van véve. |
| --- | --- | --- |

| TCCL (Korea)Notification Status | : | Listába van véve. |
| --- | --- | --- |

| TSCA (USA)Notification Status | : | Listába van véve. |
| --- | --- | --- |

Címkézési elemek - az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint + kiegészítő besorolás szerint

GHS02                                    GHS07

A veszélyre utaló H mondatok:

H225 Fokozottan tűzveszélyesn folyadék és gőz

H319 Súlyos szemirritációt okoz

H336 Álmosságot vagy szétülést okozhat

EUH066 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy berepedezését okozhatja.

Az óvatossági intézkedésre utaló P mondatok:

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel, Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P405 Elzárva tartandó

P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Nemzetközi szabályozás

1.  REACH nemzetközi szabályozás:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2007. május 29.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2.  Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. tv; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet [módosítja: 33/2004. (IV. 26.) EszCsM; 60/2005. (XII. 20.) EüM r.; 3/2006. (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 26/2007. (VI. 7.) EüM rendelet]

3.  Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.]

16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.]

4.  Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm rendelet, [módosítja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet]

5.  Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

| Felhasználások és korlátozásokUses and restrictions | : | Használja oldószerként, kizárólag ipari méretű gyártási eljárásokban. |
| --- | --- | --- |
| Egyéb információkOther Information | : | Biztonságtechnikai Adatlap szétosztása A jelen dokumentumban foglalt információt mindazokkal a személyekkel közölni kell, akik a termékkel foglalkoznak. |
| Other Information |  | Referencia Ezen biztonságtechnikai adatlap tartalma és formája az 1993. December 10-én kiadott Commisssion Directive (=Bizottsági Irányelvek)93/112/EC-vel összhangban van, módosítva a Commission Directive(=Bizottsági Irányelvek)91/155/EEC-t. |

[EU veszélyességet leíró mondatok]EC Risk Phrases

H225 Fokozottan tűzveszélyesn folyadék és gőz

H319 Súlyos szemirritációt okoz

H336 Álmosságot vagy szétülést okozhat

EUH066 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy berepedezését okozhatja.

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: -

Javasolt felhasználási korlátozások (a szállító nem kötelező jellegű javaslata): -

Felhasznált irodalom/források: -

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet  (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.

felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege:

(*) Módosításra került részek: -

Tájékoztatási kapcsolat

Lépjen kapcsolatba a helyi szállítóval vagy forgalmazóval.

Novia Kft.

1149 Budapest, Nagy Lajos kir. útja 108

Tel./Fax. +36 1 222 1112; +36 1 222 1105

www.novia.hu

novia@novia.hu

#Changes made: Subversion added in the header, Supression of Product Type title