SMOOTH-CAST 325/326/327

ColormatchTM széria, ultra alacsony viszkozitású műgyanták

Termékleírás

A Smooth Cast Colormatch szériát kifejezetten pigmentek és töltőanyagok hozzáadása általi tökéletes színvisszaadásra fejlesztették ki. Színük áttetsző, de festékanyag hozzáadásával élénk szineket érhetünk el (ajánlott a Smooth-On szinezők használata). A széria minden tagjának rendkívül alacsony a viszkozitása és nem igényelnek vákuumot öntés előtt. Szerszámbontási idejük a 10 perctől a 2-4 óráig változhat (függ az anyagmennyiségtől és az öntvény alakjától). A Smooth-Cast Colormatch széria keverési aránya: 1:1 térfogat szerint.

A Smooth-Cast Colormatch széria mindegyik típusa igen jól fogadja a töltőanyagokat (mint a URE-FIL 3-at a Smooth-Ontól), és pigmentálható. Az áttetsző szine miatt a SC-325-ös a legalkalmasabb márvány, fa vagy fémutánzatok öntésére (hozzáadott fémporral érjük el az azonos hatást). Felhasználható kicsi vagy közepes méretű festett szobrok reprodukálására, építészeti díszítések, prototípus modellek, speciális effektus-kellékek, dekoratív ékszerek készítésére és még sok mindenre.

Technikai Adatok

| Kulcsértékek: ~Keverési arány: 1:1 (térfogat szerint) ~Szín: áttetsző borostyán ~Keménység: Shore 72 D* ~Szakítószilárdság: 22,3 MPa ~Modulusz: 4,3 GPa *a végső tulajdonságok egy hét elteltével alakulnak ki |
| --- |
| Komponens | Szín | Viszkozitás | Fajsúly g/cm3 | Fajtérfogat. |
| A+B | áttetsző borostyán | 100 cps | 1,07 | 0,935 |
| Termék | Edényidő [perc] | Kötési idő [perc] | Lineáris zsugorodás |
| Smooth-Cast 325 | 2,5 | 7 – 10 | 0,01 |
| Smooth-Cast 326 | 7 – 9 | 60 | 0,006 |
| Smooth-Cast 327 | 10 – 20 | 2 – 4 óra | 0,0035 |

Formaelválasztó alkalmazása			A termék keverése

Előkészületek… Az anyagokat meleg környezetben (72 F/ 23C) kell használni és tárolni. A folyékony uretánok érzékenyek a levegő páratartalmára és a légköri nedvességet megkötik. Csak tiszta állapotban lévő, fémből, üvegből, vagy műanyagból készült Igen javasolt védőszemüveg, gumikesztyű és hosszú ujjú ruházat viselése, hogy az anyag bőrrel való kontaktusát elkerüljük. Mivel nincs két tökéletesen azonos feladat, mindig javasolt egy kisebb próba elvégzése, ha kérdéses a termék alkalmassága az adott célra.

Formaelválasztó használata… A formaelválasztó ahhoz szükséges, hogy elősegítsük az öntvény leválasztását, amikor a legtöbb felületre ráöntünk vagy beöntünk. Használjon formaelválasztót, speciálisan kokillakészítésre (Universal Mold Release formaelválasztó, kapható a Smooth-On-tól). A formaelválasztó egy leheletfinomnyi rétegét permetezzünk minden felületre, mely a műanyaghoz érhet. ~FIGYELEM: A megfelelő lefedettség érdekében puha ecsettel finoman kenjük szét a formaelválasztót minden felületen. Hagyjuk a formaelválasztót száradni 30 percig.

A legtöbb szilikongumi kokilla nem igényel formaelválasztót, hacsak nem kiönteni akarjuk a szilikont. A formaelválasztó használata azonban megnöveli a kokilla élettartalmát.

A B-komponens előkeverése pigmenttel/töltőanyaggal… a legjobb eredmény elérése érdekében, összekeverés előtt, a B-komponenshez súly szerint adagoljuk hozzá a színezőanyagot/töltőanyagot. Ezután csomómentesen keverjük el benne.

Mennyi pigmentet vagy töltőanyagot lehet beletölteni? Általában, 0,5 – 1% (súly szerint a B komponensbe) Smooth-On pigment már élénk színt eredményez. Áttetsző színekhez elég 0,1% pigment. Hideg fém öntés: Nézze meg a technikai adatlapot az ismertetőért. Mivel a vég-felhasználók igényei jelentősen eltérhetnek, nem lehet egyetlen keverési arányt mondani. Ez esetben is csak a próbálgatás segít.

Keverés… Keverés előtt rázza fel vagy keverje meg az A és B komponenst. Az anyagokat meleg környezetben használjuk és tároljuk. (72 F/23 C). A megfelelő keverési arány az 1A: 1B térfogat  szerint. Pontos mérleget kell használnunk, hogy tökéletesen kimérhessük a komponensek súlyát. Ezután öntsük a szükséges mennyiségű komponenst egy keverő edénybe.

FIGYELEM: A Smooth-Cast 325 gyorsan köt!!! A termék felhasználhatósága felbontás után drasztikusan lecsökken. Azonnal tegye vissza a fedőket használat után. A maradék terméket a lehető leghamarabb használja fel.

X-TEND-IT száraz gázréteggel (kapható a Smooth-Ontól) jelentősen meg tudja hosszabbítani a tárolhatósági időt (4-szer is akár) a még fel nem használt folyékony uretán termékeknek.

A termék kiöntése… A legjobb eredmény elérése érdekében a keveréket egyetlen pontba, a kokilla legmélyebb pontjába öntsük és hagyjuk, hogy a gumi utat törve magának megtöltse azt. Ez segíteni fog abban, hogy a buborékképződés a minimálisra csökkenjen.

Az anyag megkötése… SC-325 7-10 perc alatt megköt (az SC-326 30 perc alatt, míg a SC-327 2-4 óra alatt). Az ártalmatlan gőzök, mely ezen termék „zselésedése” és megszilárdulása közben láthatóak, egy megfelelően szellőző szobában („szobaméretűben”) elpárolognak. Az öntvény utóhőkezelése (4-6 órán át, 65°C hőmérsékletnek tesszük ki) megnöveli annak teljesítményé és fizikai tulajdonságait. A Smooth-Cast Colormatch szériával készült öntvények nem „villám-kötésűek”, tovább maradnak félmerev állapotban, mint a többi Smooth-On termék.

Teljesítmény… Az öntvények merevek és tartósak. Ellenállnak a levegő páratartalmának, a mérsékelt hőnek, oldószereknek, híg savaknak, továbbá megmunkálhatóak, alapozó használatával megfesthetőek és csatlakoztathatóak más felületekhez (bármilyen formaelválasztót el kell távolítani). Ha a megszilárdult öntvényen akarunk dolgozni, akkor használjunk porvédő maszkot, vagy más eszközt, hogy megelőzzük a felcsapódó részecskék belélegzését. A lefestett darabok felhasználhatók szabadtéri alkalmazásokban is. A festetlen alkatrészek idővel megsárgulnak (UV fény hatására még gyorsabban). Mivel nincs két tökéletesen azonos feladat, mindig javasolt egy kisebb próba elvégzése, ha kérdéses a termék alkalmassága az adott célra.

Fő a bizonság!		Fő a biztonság!		Fő a biztonság!

Mielőtt a fenti, vagy bármely más Smooth-On termék használatát elkezdené, olvassa el az adott termékhez tartozó Anyagbiztonsági Adatlapot (MSDS – Material Safety Data Sheet), melyet kérésére a Smooth-On szívesen rendelkezésére bocsát. Minden Smooth-On termék használata biztonságos, ha az utasításoknak megfelelően járunk el.

Legyen körültekintő! Az A-komponens (sárga címke) egy módosított alifás diizocianát. Melegítés vagy permetezés során jelentős mennyiségben jelentkező gőzei károsíthatják a tüdőt, és érzékenységet is okozhatnak. Csak megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségben használja a terméket. Az anyag bőrrel vagy szemmel való érintkezése komoly irritációt okozhat. Ha a szemünkbe kerül, bő vízzel 15 percig öblítsük, majd azonnal forduljunk orvoshoz. A bőrről szappanos vízzel mossuk le. A B-komponens (kék címke) szem és- bőrirritációt okoz. Ha a szemünkbe kerül, bő vízzel 15 percig öblítsük, majd azonnal forduljunk orvoshoz. A bőrről szappanos vízzel mossuk le. Az A-komponenssel való keveréskor kövesse az izocianátok kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat! Az Smooth-Cast Colormatch szériával való munka közben viseljen porvédő szemüveget vagy más eszközt, hogy a felcsapódó részecskék belélegzését elkerüljük.

Figyelem: Bár e tájékoztatóban szereplő adatokat helyesnek véljük, semmilyen garanciát nem vállalunk az adatok pontosságára, illetve a termék ezen adatokon alapuló felhasználását és a felhasználásból adódó esetleges jogsértéseket illetően. A felhasználó köteles megállapítani, valóban megfelelő -e a termék az adott feladat elvégzéséhez, és köteles felelősséget vállalni minden ebből származó kockázatért.

Saját alkalmazásával kapcsolatos kérdéseivel bármikor forduljon hozzánk!

Látogassa meg honlapunkat: www.smoothon.hu