A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv szerint - Magyarország

1.A készítmény neve

1.1. Termékazonosító: Acralock SA 10- 60 A

Szerkezeti ragasztó A komponens

1.2. Tervezett alkalmazás /tervezett használat: Az A komponense egy két komponensű ragasztónak, amely alkalmas fémek, hőre keményedő és hőre lágyuló műanyagok ragasztására

1.3. Gyártó / Szállító

Engineered Bonding Solutions LLC

801 Marina Road, Titusville, FL 32796

office@acralock.com

Forgalmazó :

H-2314 Halásztelek

II. Rákóczi Ferenc út 100.

TEL: 06-24-532-875 illetve 06-24-532-876

Fax: 06-24-451-451

www.novia.hu

novia@novia.hu

1.4. Telefonszám vészhelyzet esetére:

ETTSZ ( Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat):

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel: 06-81-201199 (zöldszám)

+36-1-476-6400; +36-1-476-6464

2. A veszélyesség szerinti besorolás

Az 1907/2006/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva.

2.1. A keverék osztályozása:

67/548/EWG, 1999/45/EG szerint

Tűzveszélyes	R11- Tűzveszélyes.

Irritábilis	R36/37/38 - Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

1272/2008/EK szerint

| Egészségre gyakorolt hatás | Környezetre gyakorolt hatás | Fizikai hatás |
| --- | --- | --- |
| Akut toxicitás, 2. kategória Bőr irritáció, 2. kategória Bőr szenzibilizáció, 1. kategória Szem, 2. kategória | Akut toxicitás, 3 kategória Krónikus toxicitás, 4. kategória | Tűzveszélyes folyadék, 2 kategória |

Megjegyzés: Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

2.2. Címkézési elemek:

az 1999/45/EG szerint

|  |  | R11- Tűzveszélyes. R36/37/38 - Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat R43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) S15 - Hőhatástól távol tartandó S 16 - Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás S24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S26 - Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S36/37/39 - Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni S 51 - Csak jól szellőztetett helyen használható S 60 - Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani |
| --- | --- | --- |
| F Tűzveszélyes | Xi Irritativ |  |

a 1272/2008/EK szerint

|  |  | EUH 208 – Metil metakrilát monomert tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H 315 – Bőrirritáló hatású. H 317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki. H 319 – Súlyos szemirritációt okoz. H 335 – Légúti irritációt okozhat. P 210 - Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P 262 - Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. P 305+351+338+313 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P 280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P 301+310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként |
| --- | --- | --- |
| Figyelmeztetés: Veszély! |  |

2.3. Egyéb veszélyek

WHIMIS osztályozás: B oszt, 2 divízió

Ellenőrzött termék: D oszt, 2B divízió

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2.Készítmény

Kémiai jellemzés – elasztomer polimer reaktív hígítóban

A keverékben lévő veszélyes összetevők:

| Hatóanyag neve | CAS szám EU szám Regisztrációs szám | Súlyszázalék | Osztályozás (1272/2008/EK) | Osztályozás (67/548/EGK)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metil metakrilát monomer | 80-62-6 201-297-1 01-2119452498-28-00xx | 50-60 | Flam Liq.2; H225 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Skin sens. 1; H317 | F, R11, R43 Xi, R37/38 |
| Metakrilát sav | 79-41-4 201-204-4 | <5 | Acute Tox.4; H312 Acute Tox.4; H302 Skin Corr. 1A; H314 | Xi; R36/37/38 |
| Tri-etil-amin | 121-44-8 204-469-4 | <0,1 | Flam Liq.2; H225 Acute Tox.4; H332 Acute Tox.4; H312 Acute Tox.4; H302 Skin Corr. 1A; H314 | Xi; R36/37/38 |

* A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

Az R és H mondatok teljes szövegét lásd a 16. fejezetben.

4.Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belélegzés

Vigye az érintett személyt friss levegőre.. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Kapjon orvosi ellátást.

Lenyelés

Öblítsék ki vízzel a szájat. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ha valaki lenyeli az anyagot és eszméleténél van, adjon neki inni kis mennyiségű vizet vagy tejet, de hagyja abba, ha a mérgezettnek hányingere lenne, mert a hányás veszélyes lehet. Orvosi utasítás nélkül ne végezzen hánytatást. Amennyiben hányás fordul elő, a fejet alacsonyan kell tartani, hogy a hányás ne kerüljön a tüdőbe. A tünetek jelentkezése esetén forduljon orvoshoz.

Bőrrel érintkezés

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le bő vízzel. Fedje be az irritált bőrt bőrpuhító szerrel. A szennyezett ruhát és cipőt le kell vetni. Ismételt használat előtt mossa ki a ruházatot. Újbóli használat előtt alaposan tisztítsa meg a cipőket. Kapjon orvosi ellátást.

Szembe jutás

Ellenőrizze és vegye ki a kontaktlencséket. Érintkezés esetén azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel, legalább 15 percig. Kapjon orvosi ellátást.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

nincs adat

Rizikó faktorok: nincs adat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs adat

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Tűzoltásra használható anyagok KIS TŰZ: Használjon poroltót vagy szén-dioxidot.

NAGY TŰZ: Használjon vízpermetet vagy vízködöt, CO2, vagy poroltó habot. Soha se irányítson vízsugarat a tartályba, hogy megakadályozza a termék kifröcskölését, ami a tűz terjedését okozhatja. A tárolóedényt vízsugárral kell hűteni a nyomásnövekedés, az öngyulladás és a robbanás megakadályozása céljából.

Megfelelő Használjon poroltó anyagot, szén-dioxidot, vízpermetet (köd) vagy habot.

Nem megfelelő Ne használjunk vízsugarat.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Speciális expozíciós veszély A felszabaduló gőzök és bőre kerülése irritációt okozhat, kerülje el.

Hőre bomló termékek A bomlástermékek között lehetnek a következő anyagok: szén-oxidok (CO, CO2), nitrogén oxidok, szénhidrogének, akril füst és gáz..

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat A tűzoltók kötelesek zártrendszerű túlnyomásos légzőkészüléket (SCBA) és

teljes mentőkötél szerelvényt viselni.

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Egyéni óvintézkedések

Azonnal forduljon a mentesítő személyzethez. Küszöböljön ki minden gyújtóforrást. Az illetéktelen személyeket távol kell tartani. Használjon megfelelő védőfelszerelést. Ne érintse a kiloccsant anyagot és ne menjen keresztül rajta.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerüljék a kiömlött vagy kiszivárgott anyagok továbbterjedését és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Ha nem áll rendelkezésre mentő személyzet, ne nyúljon a kiloccsant anyaghoz. Kisebb mennyiségű kiloccsant anyagnál szórja le abszorbenssel (egyéb alkalmas anyag hiányában a föld is használható) és szikra- vagy robbanásbiztos eszközzel helyezze át az anyagot zárható, megfelelő hulladéktartályba. Nagyobb mennyiségű anyag kifröccsenésénél vegyük körül gáttal az anyagot, illetve tartsuk vissza másként, akadályozzuk meg a vízelvezetõ csatornába való kerülését. Helyezze a kiömlött anyagot megfelel ő hulladéktárolóba.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatban lásd a 8. fejezetet, a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatban lásd a 13. fejezetet.

7.Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Kerülje a szembe, bőrre vagy ruházatra jutást. Csak megfelelő szellőztetés mellett használja. Kerülje a gőzök vagy párák belélegzését. Tartsa távol hőtől, szikrától és lángtól. A tűz vagy robbanás elkerülésére, az anyag továbbítása előtt vezesse le a sztatikus elektromosságot a tartályok és a berendezés földelésével és összekötésével. Használjon robbanásbiztos elektromos (szellőző, világító és anyagmozgató) készüléket. Kezelés után mossa le alaposan.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  Tárolja elkülönített és engedélyezett területen. A tartályt hűvös, jól szellőztetett helyen kell tartani. A tartályt felhasználás előtt légmentesen lezárva kell tartani. Kerüljön minden lehetséges gyújtóforrást (szikra vagy láng).

Csomagolóanyagok

Javasolt Használja az eredeti tárolóedényt.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nincs adat

8. Az expozíció ellenőrzése – egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

| CAS szám | Határérték* mg/m3 | Jellemző tulajd. | Jell. hivatkozás | Nemzetközi szabályozás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÁK | CK |  |  |  |
| Metil metakrilát 80-62-6 | 210 | 210 | b, i, sz | I. | TWA – 8h: 50 ppm (210 mg/m3) STEL-15min: 100 ppm (416 mg/m3) |
| Metakrilát sav 79-41-4 | - | - |  |  | TWA – 8h: 20 ppm (72 mg/m3) STEL-15min: 40 ppm (143 mg/m3) |
| Tri-etil-amin 204-469-4 | 8,4 | 12,6 | b,i, m | V. EU3 | TWA – 8h: 2 ppm (8,4 mg/m3) STEL-15min: 3 ppm (12,6 mg/m3) |

*25/2000 EüM-SzCsM (Magyarország) rendelet szerint.

AK - Megengedett átlagos koncentráció

CK - Megengedett csúcskoncentráció

TWA – Időarányos átlag koncentráció

STEL - Rövid távú expozíciós érték

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Műszaki intézkedések Elszívó szellőzés vagy más műszaki megoldás révén kell a gőzök koncentrációját a levegőben a vonatkozó munkahelyi határérték alatt tartani. Bizonyosodjanak meg, hogy a szemmosó-állomások és a biztonsági zuhanyok közel találhatók a munkahelyhez.

Higiénés intézkedések Az anyag kezelése után, és evés, dohányzás és mosdó-használat előtt, valamint a nap végén mossa meg alaposan kezét, alkarját és arcát.

Személyi védőfelszerelések

Légzésvédelem Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, és a koncentráció elérte a meghaladja a megengedett szintet, akkor megfelelő gázálarcot kell viselni.

Szemvédelem Szembefröccsenés ellen védő szemüveg.

Bőrvédelem Laborköpeny,

Kézvédelem Javasolt: polivinil alkohol és/vagy latex/kaucsuk védőkesztyű

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Fizikai állapot viszkózus folyadék.

Szín nincs adat.

Szag Átható oldószer szag.

Szag küszöbérték 0,75 ppm; MMA

pH érték: nincs adat

Forráspont 50-150°C

Sűrűség 0,95-1,10 g/cm3

Lobbanáspont 11,5°C TCC az MMA alapján

Párolgási sebesség >1 (BUAC = 1)

Robbanási határértékek Legnagyobb ismert tartomány: Alsó: 1,5% Felső: 12,5% (Sztirol)

Öngyulladási hőmérséklet 421 °C

Gőznyomás 28 mmHg (25°C fokon)

Gőzsűrűség >3(Levegő=1)

VOC tartalom <320 g/l keverve

Oldhatóság Oldhatatlan a következő anyagokban: hideg víz.

Tixotróp

9.2. Egyéb információk

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség  Magas hőhatására polimerizáció felléphet.

10.2. Stabilitás A termék normál hőmérsékleten stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes polimerizáció felléphet. A gőzök a levegővel egy robbanás veszélyes elegyet képezhetnek.

10.4. Kerülendő körülmények kitétel hő hatásának, direkt napsütésnek, UV, stb.

10.5. Kerülendő anyagok Reaktív vagy összeférhetetlen a következő anyagokkal: oxidáló anyagok, redukciós anyagok, fém összetevők.

10.6. Veszélyes bomlástermékek A bomlástermékek között lehetnek a következő anyagok: szén-oxidok (CO, CO2.)

11. Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Belélegzés

Lenyelés

Bőrrel érintkezés Veszélyes a következő kitettségi útvonalon: bőrre jutás (irritatív).

Szembe jutás Veszélyes a következő kitettségi útvonalon: érintkezés a szemmel (irritatív).

Akut toxicitás

| Hatóanyag neve | Teszt | Eredmény | Útvonal | Faj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metil metakrilát monomer | LD50 LD50 LC50 | 7900 mg/kg 35000 mg/kg 7093 ppm (3óra) | Orális Bőrön Belélegzés | Patkány Nyúl Patkány |
| Metakrilát sav | LD50 LD50 LC50 | 1600 mg/kg 500 mg/kg 6,7 mg/l | Orális Bőrön Belélegzés | Patkány Nyúl Patkány |
| Tri-etil-amin | LD50 LD50 | 460 mg/kg 415 mg/kg | Orális Bőrön | Patkány Nyúl |

Lehetséges krónikus egészségi hatások

nem ismertek

Túlzott behatás jelei/tünetei

Belélegzés Veszélyes a következő kitettségi útvonalon: belélegzés.

Lenyelés Nem áll rendelkezésre.

Bőrrel érintkezés Veszélyes a következő kitettségi útvonalon: bőrre jutás (irritatív). A bőrgyulladást viszketés, hámlás, kivörösödés, esetleg felhólyagosodás jellemzi.

Szembe jutás Veszélyes a következő kitettségi útvonalon: érintkezés a szemmel (irritatív). Szem kötőhártya gyulladást okozhat.

Célszervek A következő szervek sérülését okozó anyagot tartalmaz: felső légút, bőr, szem, lencse vagy szaruhártya.

12. Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Veszélyes alkotórész toxicitási adatok

n.a.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

biodegradábilis

12.3 Bioakkumulációs képesség

n.a.

a bioakkumulációs potenziál nem mérhető.

12.4 Talajban való mobilitás és egyéb káros hatások

n.a.

12.5 A PBT – és a PvBv – értékelés eredményei

n.a.

12.6 Egyéb káros hatások

n.a.

13. Ártalmatlanítási szempontok

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.] foglaltak szerint.

13.1. Hulladékkezelési módszerek: Amikor csak lehetséges, a hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni. Kerüljék a kiömlött vagy kiszivárgott anyagok továbbterjedését és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek az ártalmatlanításánál tiszteletben kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási törvényes előírásokat, valamint a vonatkozó helyi hatósági követelményeket.

Európai Hulladékkatalógus (EHK) nincs adat

Veszélyes Hulladék a B komponenssel kikötetve nem képez veszélyes hulladékot

További információk

14. Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi - Út/vasút (ADR/RID besorolás)

14.1. UN-szám UN1133

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés RAGASZTÓK / ADHESIVES

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)  3

14.4. Csomagolási csoport PG II

14.5. Környezeti veszélyek ADR/RID-címke

Csomagolás: max 5 kg-os belső csomagolás, 30 kg össztömeg.

15. Szabályozással kapcsolatos információk

A besorolás és címkézés a 67/548/EGK és az 1999/45/EK Irányelvek alapján (beleértve a módosításokat) lettek meghatározva, és tekintetbe veszik a termék rendeltetését.

Tartalmaz Metil Metakrilát Monomer

Gyermekvédelem Nem alkalmazhat.

Tapintási veszélyre figyelmeztetés Nem alkalmazhat.

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi

előírások/jogszabályok

Nemzeti előírások

1.  REACH nemzetközi szabályozás:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2007. május 29.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2.  Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. tv; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet [módosítja: 33/2004. (IV. 26.) EszCsM; 60/2005. (XII. 20.) EüM r.; 3/2006. (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 26/2007. (VI. 7.) EüM rendelet]

3.  Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

nincs adat

16. Egyéb információk

A változások jelzése:

2013 július – magyar nyelvű változat

F Tűzveszélyes,

Xi Irritativ

R11- Tűzveszélyes.

R36/37/38 - Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

S15 - Hőhatástól távol tartandó

S 16 - Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás

S24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S26 - Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S36/37/39 - Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 51 - Csak jól szellőztetett helyen használható

S 60 - Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani

EUH 208 – Metil metakrilát monomert tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H 315 – Bőrirritáló hatású.

H 317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H 319 – Súlyos szemirritációt okoz.

H 335 – Légúti irritációt okozhat.

P 210 - Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P 262 - Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P 305+351+338+313 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P 280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P 301+310 - LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: -

nincs adat

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 453/2012/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK rendelet, a 1272/2008/EK (CLP) rendelet, a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.

A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

Tájékoztatási kapcsolat - Lépjen kapcsolatba a helyi szállítóval vagy forgalmazóval.

Novia Kft.

H-2314 Halásztelek

II. Rákóczi Ferenc út 100.

TEL: 06-24-532-875 illetve 06-24-532-876

Fax: 06-24-451-451

www.novia.hu

novia@novia.hu