Műszaki adatlap

CX-200HS

Durva tisztító folyadék polimer bázisú formaleválasztókhoz

Termék leírás: Oldószer, szerszámok tisztítására. Kifejezetten szilikon szennyeződés és formaleválasztók lemosására fejlesztették ki. Nem ajánlott waxok letisztítására.

Összetétel:	 Alkohol oldat tisztító ágensekből.

Kezelés: Hordjunk oldószerálló kesztyűt (nitril, neoprén, butil). Gyakran mossunk kezet, ha szükséges használjunk kézkrémet is. Hosszabb idejű használat esetén a CX-200HS áthatolhat a kesztyűn. Ebben az esetben a kézmosás ajánlott. Használjunk védőszemüveget, és nem dohányozzunk, míg a kezeink nem tiszták.

A CX-200HS egy maró formula alapján készül. Extra elővigyázatosság kell a használatához alumínium szerszámok esetében.

Felhasználás: Formaleválasztók lemosására használatos tisztítószer. Nem ajánlott waxok letisztítására.

Tipikus jellemzők:

| Szín | Színtelen / enyhén sárgás örgedés esetén |
| --- | --- |
| Sűrűség, 25°C | 0,88 |
| Lobbanáspont | < 23°C |
| pH | 13.0 (0,5% aq etanol 50%) |
| Szag | Alkohol |
| Kiszerelés | Műanyag konténerekben. |
| Tárolhatóság | 12 hónap, bontatlan csomagolásban |

Felhasználási utasítások:

Nézzük meg a Biztonsági Adatlapot felhasználás előtt. Ne hígítsuk.

- Szabadon felhordható a szerszámokra (kb. 40 °C alatt) gyapjú ruhával vagy ecsettel. Bizonyosodjunk meg, hogy a felszín teljesen átnedvesedett, majd hagyjuk 5 percig hatni (kivétel az alumínium szerszám; azokat rögtön le kell törölni).

- Töröljük át a szerszámot vizes ruhával.

- Ismételjük meg a 2. lépést, majd szárítsuk meg száraz ruhával.

- A felület áttörlése acetonnal, vagy közepesen erős tisztítóval, mint a CX-500-as, szintén hasznos lehet. Erősen szennyezett szerszámok esetében a tisztítót hosszabb ideig (10 perc) hagyjuk hatni vagy többször ismételjük meg a műveletsort.